ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ МЕСА И МАШИНЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ

  - Просторије за сољење и саламурење

Просторије за сољење и саламурење, морају да буду грађевински одвојене од осталих производних просторија, али функционално повезане према  технолошком процесу производње.

У просторији за сољење и саламурење температура ваздуха мора да буде до 12 °С.

  - Просторије за производњу кобасица, димљених и сувомеснатих производа и сланине

У зависности од врсте и капацитета производње кобасица, димљених и сувомеснатих производа и сланине мора да постоје посебне просторије. Опремљеност и величина ових просторија зависе од врсте производње тако да се обезбеди континуиран ток  технолошких поступака и безбедност сировина и производа.

Комбинације примењених технолошких поступака топлотна обрада, димљење, сушење, односно зрење морају да се обављају у посебним просторијама које су грађевински одвојене од осталих производних просторија или у просторијама са одговарајућом опремом.

Уређаји за топлотну обраду морају имати инструменте за праћење и регистровање температуре.

За производњу ферментисаних кобасица мора да постоји посебна просторија за припремање, обраду и пуњење сировине, као и посебне просторије за димљење и зрење или просторије са одговарајућом опремом.

Машине за производњу кобасица:

- Машина за млевење меса – вук

- Машина за сецкање меса Кутер

- Машина за фино уситњавање меса – колоидни млин

- Пунилица за кобасице

Машина за млевење и уситњавање меса – ВУК

Састоји се из улазног суда, ротирајућег пужа који се налази у кућишту  и потискује месо у механизам за млевење.

Улазни суд

Кућиште у коме

се налази пуж

механизам за

млевење

Механизам за млевење се састоји из плоча (решетки) са мањим или већим отворима и ножева.

Плоче су  округле са отворима различитог пречника. У зависности од жељеног степена уситњености меса, наизменично се стављају ножеви и плоче.

Пуж се налази у кућишту и повезан је са електромотором који га покреће. Ротирајући се потискује месо према механизму за млевење.  Месо наилази на  нож који се окреће помоћу пужа и истовремено врши уситњавање, а затим пролази кроз плочу са рупицама и поново наилази на нож.

Шематски приказ машине:

- потискивач меса

- улазни суд

- кућиште

- електромотор

- пуж

- нож

- решетка

- навртка

Питања

1. Из чега се сатоји машина за млевење и уситњавање мес?

2. Из чега се састоји механизам за млевење?

3. Принцип рада машине за млевење меса?